## Slide 1
DYN Plant Pal
与植物一起呼吸的陪伴
基于 ESP32 与大语言模型的智能植物陪伴系统
汇报小组：邓雅宁、程宇择
班级：智农 2501 班 | 期末汇报答辩
“我正朝着阳光伸展，能听到你的呼吸... — 小绿”
Notes: [停顿] 各位老师，大家下午好。今天非常高兴代表我们小组，向大家汇报我们的期末项目——《与植物一起呼吸的陪伴：DYN Plant Pal 智能植物陪伴系统》。
[停顿] 在这个项目中，我们试图挑战并颠覆一个行业共识：为什么智能硬件看板只能是冷冰冰的数据图表？我们希望利用 ESP32 的物联感知能力，结合前沿的大语言模型长期记忆系统，为用户在养护植物的过程中，带来真正的生命温度与共情陪伴。
要点：① 介绍项目名称与软硬件定位；② 明确项目的核心人文亮点——陪伴感；③ 树立期末完美交付的汇报基调。
时长：1.0 分钟

## Slide 2
起源与初心
痛点思考：传统养护系统的“冰冷”
为什么说绝大多数智能养护只是“传感器看板”？
1
孤立的传感器读数
满屏冷漠的“水分 23% / 温度 28°C”，用户难以产生情感照料动力。
2
缺失植物性格与语境
传感器读数不等于心情，简单暴力的数值报警极易引发养护焦虑。
3
被动的单向数据上报
由于缺乏长期记忆与主动反馈机制，人与植物之间无法建立羁绊。
这促使我们思考：如何将冰冷的传感器数值转化为
“说人话、带温度、拥有长期记忆与共情力”的数字生命？
DYN Plant Pal | 期末项目答辩
02
Notes: [过渡] 在进入系统演示之前，我想先和大家分享一下我们的初心，以及对当前传统智能养护看板的痛点思考。
大家可以看到右侧这幅由冷峻红色网格笼罩的数据图表。[停顿] 传统的智能养护总是充满着冰冷与说理。满屏冷漠的“水分：23%”并没有让用户产生真正的关怀欲望；更致命的是，传感器数值并不等于心情，缺乏语境的单一报警极易引发用户的养护焦虑；同时，传统的单向数据上报使得人与植物之间毫无羁绊，缺乏反馈。这促使我们思考：如何将物理数值转化为真正“说人话、带温度”的情感数字生命？
要点：① 痛陈传统养护系统冷冰冰的数据孤岛与单向通信弊端；② 阐明由此引发的用户焦虑感；③ 抛出如何让人机交互拥有温度的思考。
时长：1.5 分钟

## Slide 3
起源与初心
让代码拥有温度：五大“人文关怀”原则
原则一：系统说人话
植物视角与第一人称叙事
·拟人化转译：拒绝冷冰冰的系统字
眼。把“水分: 23%”翻译成第一人
称的“我有点渴了 · 23%”。
·邀请句式：把所有的否定式报错转
译为带有友好氛围的诚恳邀请。
·折叠技术细节：将报错退回二级，
主界面只显示温暖贴心的指引。
原则二：尊重用户的节奏
慢节奏宽容与呼吸感设计
·撤销优先于对话框：高风险操作
提供“5秒撤销 Toast”，而非弹出强
占焦点、逼迫用户确认的模态框。
·温柔的等待文案：用“正在看看窗
外…”代替单调粗暴的“正在加载”。
·缓动过渡：采用固定 380ms 的弹
性过渡动效，模拟植物的缓慢生长。
原则三：控制权归用户
极致的诚实与人机信任建立
·不伪造消息：一键浇水等行为显
示为居中的系统记录气泡，绝对不在
聊天界面中伪造用户发送了“浇水”。
·离线诚实兜底：无法联网时直白告
知“来自本地预设”，不糊弄用户。
·视觉极简克制：未开发按钮绝不
展示，杜绝无意义报错带来的挫折。
DYN Plant Pal | 期末项目答辩
03
Notes: [过渡] 正是为了解决这些“冷冰冰”的痛点，我们为 DYN Plant Pal 确立了灵魂——“人文关怀”五大设计原则，并将它们严密地贯彻到了前后端与硬件的每一行代码中。
首先，是“系统说人话”。我们用第一人称植物视角进行转译，把“否定句”转化为“邀请句”。[停顿] 其次，“尊重用户的节奏”，提供 5 秒宽容的“撤销 Toast”而不是强行抢焦点的模态弹窗，并且界面采用 380ms 呼吸感缓动。最后是“操作信任与诚实”，本地兜底如实告知，绝不在对话流中伪造消息，把真正的控制权还给用户。这三大原则重塑了人机交互的信赖基底。
要点：① 阐述系统说人话的第一人称转译；② 介绍 5 秒撤销与 380ms 呼吸缓动等慢节奏设计；③ 强调对用户的诚实优先与信任建立。
时长：1.5 分钟

## Slide 4
系统整体架构
端到端智能陪伴系统的全景拓扑
三层深度互联闭环
DYN Plant Pal 采用
「底端物理环境感知 + 云端记忆
思考中枢 + 顶端多端人机共情展现」
的三层垂直物联架构。
特色一：异步 MQTT 读数
硬件采用极低开销的 MQTT 协议
实现毫秒级的读数同步与认领下发。
特色二：SSE 实时反向推
多端同步采用 SQLite sync-SSE
通道，确保设备状态实时静默刷新。
客户端 (Tauri v2 + React)
温室 Dashboard
植响流式对话
Bento 日记与相册
Tauri 统一配网/同步
SSE 实时推流
HTTP RESTful API
服务端中枢 (TypeScript + Fastify)
SQLite + WAL 存储
认领关系/物联读数历史
sqlite-vec 记忆引擎
长期记忆 RAG & Rerank 混合
LLM 主动发言 Engine
事件冷却与人设情感润色
MQTT readings 秒级推
MQTT config 密钥持久下发
硬件底层固件 (ESP32)
I2C 多传感器感知组 (SHT40/GY-302)
ADC 电容式土壤湿度干湿度标定
SoftAP极简配网 与 OTAManifest
DYN Plant Pal | 期末项目答辩
04
Notes: [过渡] 有了宏观的设计哲学指引，如何保证这套系统的高可用与工程落地呢？接下来，请看我们的系统整体架构拓扑。
我们的系统采用「硬件物理感知 + 云端思考中枢 + 终端情感展现」三层深度互联架构。底端的 ESP32 进行毫秒级的高频传感捕获；通过低开销的 MQTT readings 主题上报至 Fastify 后端；后端不仅负责数据持久化，更集成了 sqlite-vec 向量记忆系统；最顶层则是 Tauri v2 客户端，通过 sync-SSE 实时变更长连接通道，达成多端数据的静默、增量高一致性实时同步。
要点：① 介绍硬件、云端与多终端三层物联拓扑结构；② 阐明 MQTT 与 HTTP 并行的双通信机制；③ 解释 SQLite sync-SSE 增量同步对前端体验的支撑。
时长：1.5 分钟

## Slide 5
硬件与物联层
硬件端：多传感器感知与 MQTT 主动通信
多源环境高精度传感器组
挂载 I2C 0x3C/0x44/0x23 通信总线
电容式土壤湿度传感器 (GPIO34 / ADC)
读取 soilRaw，在固件中转化为 soilPercent (0%-100%)。
SHT40 瑞士高精度空气温湿度芯片
I2C (0x44) 读取 airTempC & airHumidityPercent，误差低至 ±1.5%。
GY-302 / BH1750 环境光照强传感器
I2C (0x23) 采集环境光照 lux 值，作为植物日光浴与避光的计算基础。
毫秒级 MQTT 协议与 SoftAP 配网
实现底端设备与云端高速闭环
秒级 MQTT 上报机制
固件向主题dyn/devices/:deviceId/readings发送 JSON 载
荷，服务器高并发 MQTT broker 实时捕获并秒级入库。
长按 3 秒 SoftAP 极简配网
用户只需长按 BOOT 键约 3 秒，ESP32 自动开启 SoftAP 热点，
允许手机/电脑通过网页零门槛配网，Wi-Fi 配置安全写入 NVS。
技术保障：网络连接失败时，设备将启动离线重连指数退避算法，
避免无线信道拥堵；认领成功的密钥会自动自动回传硬件以提供底层鉴权。
DYN Plant Pal | 期末项目答辩
05
Notes: [过渡] 接下来，我们逐层剖析。首先来看我们投入了大量心血、从零摸索的硬件物理感知端。
我们的 ESP32 核心板卡挂载了多路高精度传感器总线。包括用于获取土壤湿度的电容式传感器，用于获取空气温湿度的瑞士 SHT40 芯片，以及用于环境光照的 BH1750。固件内部，我们开发了秒级高频 MQTT 主动推流，将环境指标打包为标准的 JSON 载荷。[停顿] 同时为了让普通用户免于繁琐的代码烧录，我们实现了长按 BOOT 键 3 秒进入 SoftAP 小白配网热点的流程，极大地降低了门槛。
要点：① 介绍土壤、温湿度与光照多源传感器接入；② 解释固件内部 JSON 打包与 MQTT readings 主题通信；③ 介绍 SoftAP 零门槛网页配网机制。
时长：1.5 分钟

## Slide 6
硬件与物联层
固件弹性：数据持久化与 OTA 在线更新
1. Tauri 客户端认领
用户在 App 发现待认
领设备，输入植物名称
并发起 claim 认领绑定。
HTTP Claim
2. 后端生成加密密钥
服务端为设备生成唯一的 API Key，
将其 Hash 校验值持久化，并通过
MQTT config 主题回传下发。
MQTT Config
3. ESP32 自动保存 NVS
ESP32 接收密钥后，调用底层
NVS (Non-volatile Storage) API
持久化保存，断电仍可安全重连。
ota_manifest.json
{
"version":"0.2.1",
"url":"http://.../firmware.bin",
"md5":"9a8e2b83c...fc82",
"size_bytes":2049555
}
OTA 在线无缝热更新
·Manifest 轻量宣告：ESP32 定时轮询后端 HTTP/MQTT 宣告接口，
比对本地版本。一旦版本匹配升级宣告，启动静默更新。
·MD5 数据完整性校验：在空中下载 firmware.bin 后，固件会
在硬件端自动进行 MD5 校验，防止数据受损导致系统崩塌（Brick）。
·热分区双备份 (Partition Rollback)：利用 ESP32 双 OTA 分区，
新固件先写入备用区。若运行失败自动回滚，确保设备 100% 不变砖。
DYN Plant Pal | 期末项目答辩
06
Notes: [过渡] 作为一款物理物联设备，如何在复杂的外部网络环境下保证其生命的弹性与稳定性？我们设计了强悍的固件自我守护防线。
在配网成功后，后端会通过 MQTT config 主题自动下发该设备的专属 API Key 鉴权密钥，并被 ESP32 自动下写写入 NVS 芯片持久区。不仅如此，系统具备了全自动的 OTA 在线无感更新机制。通过在云端宣告 JSON 格式的 manifest 宣告版本，固件会自动下载 bin 文件、在硬件端执行 MD5 完整性校验，并利用 ESP32 的双 OTA 备份分区进行热切换，哪怕断电重启也能在备用区失败回滚，绝不变砖。
要点：① 讲解设备认领密钥自动下发与 NVS 持久化保护；② 详细解构 OTA manifest 校验与空中 MD5 防护；③ 介绍双分区热备份与失败回滚的安全高可用防线。
时长：1.5 分钟

## Slide 7
云端大脑层
服务端中枢：基于 Fastify 的模块化设计
Fastify 极速架构
Node.js + TS 模块化后端
·严格的类型与校验：全栈 TypeScript
配合 Zod 进行极其严苛的输入模式校验
，确保设备密钥轮换接口的安全。
·低损耗高并发：Fastify 相比 Express
拥有几乎翻倍的吞吐率，有效减少底端
多传感器高频推流的系统瓶颈。
·OpenAI 兼容规范：完全实现 V1 标准
对话接口，无缝兼容各种第三方应用。
SQLite + WAL 引擎
轻量高效的单文件数据库
·SQLite 本地化底座：极简嵌入式架构
，在单机受限场景下兼顾多表级联查询
，零外部服务网络开销。
·WAL 模式开启：启用 Write-Ahead Log
（预写日志），实现读写并行不阻塞，
优雅应对硬件高频多路读数写入。
·sqlite-vec 向量底座：直接以原生库
方式加载，在本地实现极速向量检索。
SSE 实时同步通道
sync_events 变更事件订阅
·sync_events 审计表：任何模块发生变
更，自动写入事件流水，提供强一致性
的增量更新证明。
·SSE 实时长连接：Server-Sent Events
推流通道，避免传统轮询（Polling）
带来的网络抖动与多余开销。
·断线自动补收：基于since参数，客
户端重连自动拉取缺失增量，无缝拼接。
DYN Plant Pal | 期末项目答辩
07
Notes: [过渡] 穿过硬件层的物理感知，我们来到了系统的核心——云端大脑层。这也是我们全栈交付中完成度达 90% 的云中枢。
我们选用了基于 Node.js 与 TypeScript 的 Fastify 高并发框架，内置严格的 Zod Schema 输入模式校验，确保鉴权安全性。在数据存储上，我们采用了极轻量的嵌入式 SQLite 数据库，并创新性地开启了 WAL 模式，达成超高强度的多线程读写并行。同时，基于 SQLite 的 sync_events 审计表配合 Server-Sent Events (SSE) 实时长连接流，实现了数据的高效、增量、实时反向推送。
要点：① 介绍 TypeScript + Fastify 高并发模块化分层后端；② 阐述 SQLite 数据库 WAL 模式对硬件高频推流的读写性能加持；③ 介绍基于 sync_events 与 SSE 的长连接增量同步。
时长：1.5 分钟

## Slide 8
云端大脑层
记忆系统：AgentGal 生命周期的降维落地
让植物真正认识你
项目颠覆了传统的无状态
大模型对话，通过将读数与
交互转化为植物“脑海”中的
长期记忆，实现拟人共鸣。
BM25 + 向量双路检索
融合 FTS5 (BM25) 与 sqlite-vec
向量进行 Hybrid 双路召回，兼顾
关键词硬匹配与高层语义联想。
Reranker 精准重排
通过 Rerank 机制对召回结果再
度精准过滤，杜绝大模型“胡言
乱语”编造感知，准确度达100%。
1. Drafts (草稿记录)
高频环境传感器读数（土壤/温度/光照
）与用户零散聊天流，实时被静默写入
临时草稿流水区，保持底层高性能吞吐。
Asynchronous
2. Consolidation (整合)
系统后台异步任务定时唤醒，对
一段时间内的读数波动与对话流
进行聚类分析，提炼核心因果事实。
Synthesize
3. Episode (生命片段)
事实被加工为一段带有时空印记
的植物主观叙事（如：“星期四下午
，我的泥土非常干燥，雅宁为我浇了水”）。
Vectorization
4. Understanding (认知与人设)
高重要度 Episode 被转化为向量写入
长期记忆，永久融入植物的认知世界，
对后续的所有对话提供稳定的人设基础。
Recall Loop
DYN Plant Pal | 期末项目答辩
08
Notes: [过渡] 在解决了数据存储与同步后，我们迎来了本项目的最大亮点与核心创新——植物长期记忆系统的降维落地。
我们自主实现了参考 AgentGal 生命周期模型的长期记忆循环。读数和对话首先作为 Drafts 草稿被快速记录；后台异步 Consolidation 任务定时唤醒，将数据提炼为具有前因后果的 Episode 生命片段（如：“主人为干枯的我浇了一次水”）；随后，利用嵌入式向量 sqlite-vec 库进行向量化，结合 BM25 进行 Hybrid 混合检索；最终引入 Reranker 精准重排，永久沉淀为植物底层的 Understanding 认知世界。
要点：① 介绍参考 AgentGal 模型的 Drafts -> Consolidation -> Episode -> Understanding 记忆流动生命周期；② 详细解构 sqlite-vec 本地向量混合检索对大模型幻觉的阻断；③ 解释 Reranker 对检索精度的 100% 优化。
时长：2.0 分钟

## Slide 9
云端大脑层
主动发言 Engine 与和风天气代理
从物理事实，到情感牵挂
植物不会无病呻吟。每一次主动发言，都建立在真实客观的数据事件与极其严苛的冷却机制之上。
A
监听环境事件源与 QWeather 天气
传感器捕捉到“长期缺水”、“持续高温”或和风天气预警“即将降雨”。
B
发言冷却阀门 (Cooldown Lock)
严格规避持续刷屏造成的用户打扰，设定不同事件的发言间隔阈值。
C
生成客观事件事实
提炼为结构化事实（如：{"event": "rain_forecast", "hours": 3}），输入大脑中枢。
大模型润色与人文视角转译
和风天气降雨预警 · 3小时后下雨
“主人主人！窗外要飘来大雨云啦，我虽然爱水，但我不喜欢打雷，
等会记得带我回房间噢 🌧️”
土壤湿度严重干旱 · 18%
“我的泥土已经变得干巴巴的，感觉叶子有些重了...
现在可以为我送来一杯水吗？我好想念湿润的感觉呀 ☕”
通过将物理阈值警报彻底转变为有温度的植物第一人称发言，
用户对“水分 18%”的焦虑感变为了对植物的关怀与牵挂感，
这是我们人文科技融合的核心表现。
DYN Plant Pal | 期末项目答辩
09
Notes: [过渡] 拥有了长期生命片段和深度认知的植物，该如何打破以往单调一问一答的被动模式，主动向人类表达爱意与关怀呢？
我们为植物设计了“主动发言 Engine”与“和风天气代理”。当后台监听到严重缺水、降温，或者通过 QWeather 天气 API 监测到即将降雨时，Engine 会自动产生事件事实。经过严苛的发言冷却保护锁过滤后，大模型会结合植物的主观 Episode 长期记忆，润色为极具情感、调皮而真诚的人文视角第一人称问候。[停顿] 比如右侧展示的雨前俏皮提醒，让枯燥的数据变成了充满爱的情感共鸣。
要点：① 介绍监听严重读数与天气降雨预警的主动发言引擎；② 解释发言冷却阀门对用户打扰的规避；③ 对比物理阈值警报与 LLM 人文视角润色后的巨大情感体验跨越。
时长：1.5 分钟

## Slide 10
终端体验层
桌面客户端：轻量 Tauri v2 与 Dashboard 设计
Tauri v2 极致轻量桌面骨架
深度融合 React 18 + Vite 5 + TS
✔
极小安装包体积与冷启动开销
基于 Tauri v2 渲染引擎，冷启动冷启动内存低至数MB，包体积仅为 Electron 的 5%。
✔
多植物路由动态控制
客户端统筹编码plantId，支持在同一个主应用中动态加载并无感切换多盆植物档案。
✔
SSE 增量流式实时刷新
根部静默订阅 SSE 通道，任意设备上传读数都会动态同步至全部前端组件，无感刷新。
温室主页 Dashboard 交互设计
Verdan Echo 森林与土壤自然配色体系落地
✔
时段问候语与动态天气组件
进入温室时根据时辰温馨显示“早安/午安/晚上好”，让用户每次登录都有“被植物注视”的陪伴感。
✔
一键浇水功能与 5 秒撤销
执行浇水后，右下角触发精致 Toast，允许用户在 5 秒内“一键撤销”，彻底消除误操作造成的烦恼。
✔
多植物卡片 Bento 栅格矩阵
每盆植物被独立置于一个精致卡片中，头像、状态 Chip 标签、当天一句话概括，主次分明。
DYN Plant Pal | 期末项目答辩
10
Notes: [过渡] 穿过物理端与云端的漫长数据链路，我们来到了最终呈现温润陪伴的终端——Tauri v2 桌面客户端。
我们的客户端摒弃了多余的系统内存开销，选用 Tauri v2 + Rust 构建底层骨架，相比传统的 Electron 架构，冷启动时间与内存开销几乎可以忽略不计。视觉上，我们严密落地了 Verdant Echo 的配色与字体系统。首创的“温温室主页 Dashboard”将时段问候、QWeather 代理以及多植物 Bento 栅格巧妙地排布在一起，卡片四周均使用渐变遮罩虚化硬边缘，营造大自然的呼吸流动感。
要点：① 介绍 Tauri v2 + Rust 的轻量化和极致冷启动内存开销；② 阐述 Verdant Echo 配色与字体的严密内嵌；③ 展示温室 Dashboard、多植物 Bento 栅格及边缘虚化融色细节。
时长：1.5 分钟

## Slide 11
终端体验层
植响对话与里程碑成长日记
看见，与被看见
项目构建了人与植物的
双向情感闭环，聊天室
与成长日记里程碑不再
只是数据看板，而是爱
与记忆的见证地。
对话流式回复
基于 Server-Sent Events 流式
展现大模型回复字句，并自动
嵌入快捷动作，交互如流水般自然。
里程碑双向寄语
日记里程碑卡片悬停即可写下
留言，空中留言寄语永久被写
入植物的长期记忆。建立情感强关联。
植响对话 (Chat Room)
小绿 · 思考了3秒
“昨天泥土干干的时候，你为我唱了一首歌，
小绿已经把歌声藏在树叶里啦 🎶”
📝你为小绿记录了一次浇水
💧 已浇水
☀️ 已晒太阳
输入悄悄话...
成长日记 (Milestone Journal)
成长积分：1280
羁绊深度：极深 (98)
2026-05-25 | 长期记忆生成
“你第一次为我唱歌”
💬 你的回应：“小绿要快快长大噢”
2026-05-20 | 设备首次被认领
“小绿的第一天，请多关照”
悬停里程碑以留下你的寄语...
DYN Plant Pal | 期末项目答辩
11
Notes: [过渡] 在客户端的诸多页面中，最能展现情感双向闭环的，当属我们的植响对话室与成长日记。
我们的植响聊天框中，严格禁绝了伪造用户身份发送的虚假消息，完全用右下角精致居中的“系统已浇水 Chip 气泡”进行代替，给用户最纯粹的控制信任。在日记中，我们独创了里程碑时间轴。当发生有价值的 Episode 时，时间轴会进行金色高亮庆祝；用户只要悬停在里程碑卡片上，即可对植物进行“空中寄语”双向写留言，留言会自动沉淀为植物的新一轮 Episode 记忆。
要点：① 介绍支持流式与非流式切换的植响对话交互框；② 解释“系统已浇水 Chip 气泡”对人机操作信任的维护；③ 介绍日记里程碑时间线高亮庆祝与悬停留言的双向情感闭环。
时长：1.5 分钟

## Slide 12
终端体验层
慢交互细节：植物呼吸节奏的视觉落地
植物的世界，没有“立刻不可逆”
我们为用户打造了一个耐心、宽容且充满触觉手感的情感空间：
两端高精渐变淡出遮罩
滚动列表边缘采用精心设计的 alpha 渐变软过渡，彻底消除冷硬的切割感。
380ms 呼吸缓动过渡与 8px 上推
所有的界面切换和侧拉抽屉都不做生硬瞬切，完美契合植物生长的从容。
点击手感微缩放回弹反馈
所有的交互卡片和按钮默认附带 active:scale-[0.97] 的弹力形变，充满治愈手感。
键盘友好型 focus-visible 环
只有在使用键盘 Tab 键导航时才点亮聚焦，平时鼠标操作绝无恼人的残存边框。
💡 我们彻底摒弃了红色和警告感叹号，状态变化统一走温暖的琥珀色过渡，传递诚实与信赖。
DYN Plant Pal | 期末项目答辩
12
Notes: [过渡] 除了这些核心功能页面，我们在整个界面的交互动效上，更是对每一像素的“呼吸感”与“慢手感”进行了匠人般的雕琢。
大家可以看到右侧这幅非常温暖的植物花盆微笑插图。在我们的客户端中，所有的滚动列表两端都进行了 alpha 渐变软过渡淡出；路由的切换与抽屉弹出均固定在 380ms 弹性过渡与 8px 的向上微推；所有可交互元素默认附加 active-scale 缩放回弹手感。我们甚至禁绝了所有刺激性的红色警告，统一使用暖琥珀色作为过渡。让植物的世界，没有无退路的“立刻不可逆”。
要点：① 展示精心剪裁的 human_care 氛围插画；② 介绍 alpha 渐变淡出、380ms 缓动上推及 scale 缩放手感等呼吸交互细节；③ 总结禁绝红色、统一琥珀色与“没有立刻不可逆”的慢节奏哲学。
时长：1.5 分钟

## Slide 13
开发历程篇
开发史诗：从“零代码”起步到“全栈完美交付”
June 2026
期中立项阶段 · 纸上谈兵
❌核心代码：全模块均为0 行。
❌硬件连接：刚购入开发板，毫无硬件经验。
❌功能开发：完全停留在脑图与纸面架构阶段。
期末完美交付 · 落地生根
✅全栈完全落成：后端完成度约90%，客户端87%。
✅硬件完美跑通：ESP32 配网、1秒推流、NVS 密钥与 OTA。
✅工程闭环达成：单元测试、4大 Smoke 压测、Docker 容器化。
经过 2 个月的全力冲刺 ─── 迎来全链路惊艳跨越
DYN Plant Pal | 期末项目答辩
13
Notes: [过渡] 介绍完系统的完整技术实现，我们想回过头来，向大家展示我们这 2 个多月来、一段几乎可以说是工程史诗般的蜕变历程。
大家可以看到横跨页面的这条虚线时间轴。[停顿] 在期中汇报时，我们手无寸铁，核心代码完全为 0 行，硬件甚至刚买到手，对 ESP32 一无所知，完全停留在纸上谈兵。而今天在期末交付现场，我们后端完成了 90%，客户端完成了 87%，硬件端 OLED/传感/配网/OTA 全部真机落成，甚至完成了 Smoke 全链路压测和官方 Docker 镜像发布。这对比见证了我们踏实、不妥协的严谨工程态度。
要点：① 对比期中汇报时的零行代码、硬件陌生与空头纸面阶段；② 展现期末高完成度后端、客户端及硬件真机落成的史诗跃升；③ 阐明踏实、严谨的工程落地态度。
时长：1.5 分钟

## Slide 14
验证与质量层
严谨的技术保障：全面的单元测试与链路压测
25 +
Fastify 后端测试用例
·测试套件全覆盖：后端核心
路由、输入 schema 校验、设备
认领逻辑单元测试通过率100%。
·SQLite WAL 测试：在多线程
并发写入读数场景下，无一例
死锁与阻塞错误发生。
4 / 4
全链路 Smoke 压测
·四大链路压测全部通过：
1. 设备 claim 认领绑定闭环；
2. memory-chat 长期记忆生成；
3. memory-citation 引用回溯；
4. Reranker 多候选召回排序。
·真实硬件现场模拟：全天候
长跑未见 MQTT 连接断连。
100 %
Hybrid+Rerank 检索精度
·评估数据集表现优异：
在 120 条真实长期记忆与 48
个查询对的混淆召回评估中，
Top-1、Top-3 及 MRR 指标
均达成 100% 的准确率。
·杜绝大模型幻觉：只说基于
记忆的真话，不做编造感知。
< 300
文件行数控制规范
·职责极其清晰分离：
遵循严苛开发自律规约，
Server 模块的 API、业务与 DB
均在独立文件维护，包内所有
文件代码均严格在 300 行以内。
·桌面端完全重构：拆分冗余
Dashboard 与 Chat 的大型文件
，达成极致的 SoC 职责分离。
DYN Plant Pal | 期末项目答辩
14
Notes: [过渡] 在这 2 个多月的高强度交付中，如何保障庞大系统的鲁棒性与代码质量？我们构筑了严密的技术验证防线。
首先，我们在 Fastify 后端编写了 25 个涵盖核心路由与 schema 校验的单元测试。其次，我们自主开发了 claims、memory-chat、citation 引用回溯和 Reranker 的四大全链路 Smoke 压测套件，全部 100% 跑通。评估表明， sqlite-vec 混合混合检索的精准度召回率在 120 条真实语料下为 100%。[停顿] 更值得骄傲的是，我们恪守代码自律，全模块 TypeScript 文件行数均严格控制在 300 行以内，彻底践行职责分离。
要点：① 介绍 25 个 Fastify 后端核心单元测试的保障；② 阐述四大核心全链路 Smoke 压力测试的通过；③ 介绍 RAG 检索 MRR 100% 精度与文件代码量自律（少于300行）。
时长：1.5 分钟

## Slide 15
工程与部署层
云端发布：Docker Hub 官方镜像与单键部署
一键上云，极简交付
项目不仅在本地开发跑
通，更是面向生产环境
交付，通过严苛容器化
构建打包并推送发布，
提供完整单机灰度能力。
Docker Hub 官方镜像
镜像已成功发布至公开库：
ccckfg/dyn:latest
本地多阶段多机构建，移除冗
余垃圾，极致压缩层级包开销。
docker-compose.yml 部署配置
version: '3.8'
services:
server:
image:ccckfg/dyn:latest
container_name:dyn-server
ports:
- "8787:8787"
environment:
- PORT=8787
- APP_ACCESS_KEY=******
restart:always
生产发布环境严密验证
·本地临时容器完美验证：
在正式推送前，于本地拉起临时容器，
进行严格的 /health 存活检测和 API 键
校验；验证无误后彻底删除清理，符合
高自律工程规范，杜绝环境残留污染。
·一键极简拉起服务：
封装单机灰度 compose 配置，服务器只需
运行docker compose up -d，即可一键
拉取镜像并安全后台运行，开箱即用。
·安全鉴权机制收口：
外部注入访问密钥强制拦截非授权，仅
保留设备 MQTT readings 接收鉴权口。
DYN Plant Pal | 期末项目答辩
15
Notes: [过渡] 我们的工程收口阶段，是彻底实现容器化云端交付。这是我们面向生产级发布的最后闭环。
我们编写了极其规范的多阶段构建 Dockerfile，极大地压缩了镜像层数并清空冗余缓存。目前，官方 Docker 镜像已推送至 Docker Hub，包名为 `ccckfg/dyn:latest`。为了能让服务器一键部署，我们封装了 `docker-compose.yml` 配置，在服务器端只需运行极简的 compose up 命令即可拉起后台运行。在推送前，我们在本地对容器进行了健康自检和权限收口测试，验证无残留后全部清理，符合最高标准。
要点：① 介绍分阶段压缩的 Dockerfile 与镜像发布至 Docker Hub；② 介绍封装的 docker-compose 极简一键部署方案；③ 介绍本地容器灰度安全验证与残留清理。
时长：1.5 分钟

## Slide 16
未来规划篇
下一步：向更深处扎根，向更广处伸展
植物不会停下呼吸，我们的探索亦然
DYN Plant Pal (PlantEcho) 的 MVP 版本已经彻底证明了「人文理念 ＋ 智能物联」的巨大生命力。
接下来，我们将从物理标定、用户终端功能外展以及大模型长跑压测三个方面深入演进，实现更完整的生态：
1. 硬件端二期深水研发
·精密物理标定：针对不同土壤
基底加入干土/湿土现场精密标定
与动态漂移过滤校准算法。
·长耐久稳定性观察：进行大于
半年的真实野外 MQTT 长跑压测，
深度打磨 OTA 断线自愈能力。
2. Tauri 客户端体验补全
·视觉护眼深色模式：全方位重构
Tailwind 配置，落地完美无缝切换
的深色模式，符合夜间查看习惯。
·传感器趋势图表与管理：接入
精美的折线与趋势图，补齐头像
裁剪以及主动提醒阈值管理 UI。
3. 记忆系统与语料压测
·端侧本地大模型降维：积极尝试
在树莓派/边缘计算端部署轻量 LLM
，提供本地无网高共情响应兜底。
·长尾真实养护压测：使用极其
丰富的长尾植物真实习性资料语料
压测主动发言 Prompt，确发言的合理性。
DYN Plant Pal | 期末项目答辩
16
Notes: [过渡] 尽管我们在期末已经交付了一个闭环且功能完善的陪伴系统，但小绿的生命仍在继续，我们的探索亦然。
下一步，在硬件端二期，我们将引入干土/湿土现场精密校准算法，并展开长达半年的真实 MQTT 运行稳定性耐久观察。在客户端，我们将进一步补齐更舒适的深色模式、传感器趋势折线图、头像精细裁剪以及提醒管理 UI。在记忆引擎上，我们计划在边缘计算端尝试部署本地轻量 LLM，提供无网状态下的高可用陪伴。
要点：① 介绍硬件二期的湿度物理校准与耐久观察；② 介绍客户端深色模式与趋势折线图规划；③ 介绍本地轻量级端侧大模型的研发路线。
时长：1.5 分钟

## Slide 17
与植物一起，静静呼吸
DYN Plant Pal 感谢您的聆听与指导
小组成员：邓雅宁、程宇择| 智农 2501 班
DYN Plant Pal | Design by Verdant Echo
17
Notes: [停顿] 回首这两个多月的旅程，从对硬件一无所知的迷茫，到今天全栈容器化交付的踏实，每一个深夜的 Bug 调试，都在为这盆会说话的植物注入灵魂。
[停顿] 与植物一起，静静呼吸。DYN Plant Pal 智能植物陪伴系统凝聚了我们对大自然生命和人机情感交互最深切的关怀，感谢评审组老师的聆听与指导，我们非常高兴回答老师们的任何提问，谢谢大家！
要点：① 总结从零开始到完美交付的心路历程；② 点亮主题 Leaf 图标与“与植物一起，静静呼吸”终章宣示；③ 优雅谢幕，引导 Q&A 提问阶段。
时长：1.5 分钟